ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оптику жесткую

со стеклянными линзами

(30 град., диаметр 10 мм, длина 31 см, автоклавируемая)

| Характеристика параметра | Сведения о функциональных характеристиках товара (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, заявленные Заказчиком |
| --- | --- |
| Жесткая стержне-линзовая оптика | Наличие |
| Передне-бокового видения градусов | Не менее 30 |
| Диаметр мм | Не менее 10 |
| Сапфировая торцевая дистальная линза | Наличие |
| Рабочая длина см | Не менее: 31 |
| Термический компенсатор длины | Наличие |
| Анти-рефлексное внутреннее покрытие | Наличие |
| Автоклавируемая | Наличие |
| Со встроенным оптоволоконным световодом. | Наличие |
| Крупноформатная, расширенное поле зрения, градусов | Не менее 90 |

| Заведующий хирургическим отделением |  | Кучинский А.А. |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач НУЗ «Узловая больница

на ст. Новороссийск ОАО «РЖД»

___________________ М.В. Бакланов

«____»____________________ 201___г.