УТВЕРЖДАЮ
Главный врач

ЧУЗ «РЖД - Медицина» г.Новороссийск»

_________________ С.В.Зайцев

«____» _________________2021 г.

Приложение 4. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта закупки | Оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО) медицинской техники (периодический и текущий контроль технического состояния (КТС) медицинской техники, периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники, текущий ремонт медицинской техники). |
| 2. | Начальная (максимальная) цена, руб. | 865 000 (восемьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек |
| 3. | Срок оказания услуг | оказание услуг проводится ежемесячно, с даты подписания договора обеими сторонами по 31.12.2022 года |
| 4. | Объем выполняемых работ, оказываемых услуг с единицей измерения объема | 15 условных единиц |
| 5. | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам закупаемых работ, услуг, входящих в объект закупки |
| 5.1. | Порядок, последовательность действий и (или) условия, которые должны быть соблюдены подрядчиком, исполнителем при выполнении работ, оказании услуг | Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию (КТО) медицинской техники (МТ) включает в себя: - техническое обслуживание (ТО) МТ (периодический и текущий контроль технического состояния (КТС) МТ, периодическое и текущее ТО МТ, текущий ремонт МТ); - техническое освидетельствование паровых стерилизаторов. - рентгенологической техники. |
| 5.2. | Условия оказания услуг | 1. Техническое обслуживание МТ. Исполнитель собственными силами и средствами оказывает услуги по техническому обслуживанию МТ, указанной в Перечне МТ, подлежащей ТО. Оказание услуг по ТО МТ должно проводиться в полном объеме, предусмотренном эксплуатационной документацией к МТ. Обслуживание производится по утвержденному плану проведения ТО МТ, в данном плане указывается наименование МТ, тип, марка, модель, месяц проведения ТО, цена за единицу услуги по каждой единице МТ. План должен соответствовать перечню МТ, подлежащей техническому обслуживанию и являться неотъемлемой частью договора. Исполнитель не менее чем за 1 (Один) рабочий день уведомляет заказчика о прибытии сотрудника исполнителя для оказания услуг по ТО. Периодичность оказания услуг указана в Перечне МТ, подлежащей техническому обслуживанию. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики услуг должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации, условиям контракта, Техническому заданию. Услуги по ТО МТ должны проводиться в полном объеме, предусмотренном эксплуатационной документацией к МТ, письмом Минздрава Российской Федерации от 27.10.2003 № 293-22/233 «О введении в действие Методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники» (вместе с «Методическими рекомендациями...», утв. Минздравом Российской Федерации 24.09.2003, Минпромнауки Российской Федерации 10.10.2003), и соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 03.06.2013 № 469 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию». 1.1. Проведение периодического и текущего КТС МТ. Периодический КТС МТ должен проводиться исполнителем с целью определения соответствия основных технических характеристик МТ эксплуатационной документации, периодичность контроля устанавливается в соответствии с требованиями эксплуатационной документации МТ. Периодический КТС МТ должен выполняться на месте эксплуатации МТ и включать в себя: внешний осмотр МТ, включающий, визуальный и органолептический КТС МТ; проверку заправки МТ эксплуатационными расходными материалами (смазочными, регистрационными материалами, жидкостями, газами и т.п.) и отсутствия их утечки, просачивания и т.д.; выявление наличия видимых повреждений покрытий, следов коррозии, нарушения герметизации, уплотнений, течей магистралей и трубопроводов и т.п.; проверку состояния целостности шнуров, кабелей, соединительных проводников, коммутирующих устройств, приборных вилок, магистралей; проверку органов управления, контроля индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствия люфтов; проверку действия всех защитных устройств, блокировок, экранов, ограждений, защитных стекол и т.п.; контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу и старению, при необходимости, сопровождающийся частичной разборкой МТ; проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств; проверку МТ на соответствие требованиям электробезопасности; инструментальный контроль основных технических характеристик; иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа МТ; включение и проверку работоспособности МТ. Текущий КТС должен проводиться исполнителем после продолжительного перерыва в работе МТ, а также при отказах систем МТ, после проведения текущего ремонта, если этот ремонт проводился на основных функциональных узлах МТ и мог повлечь за собой изменение технических характеристик. Текущий КТС должен выполняться на месте эксплуатации МТ и включать в себя: операции периодического КТС МТ; наружный и внутренний осмотр основных составных частей МТ (без разборки); проверку действия основных механизмов, приводов и т.п.; контроль функционирования МТ в целом при выполнении им основной части или всех функций, обусловленных назначением МТ; другие контрольные операции, специфические для данного вида и образца МТ. Технология КТС МТ, выбор методов и средств контроля МТ определяются соответствующей эксплуатационной документацией на МТ. 1.2. Проведение периодического и текущего ТО МТ. Периодическое ТО должно осуществляться исполнителем с периодичностью, устанавливаемой в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на МТ. Назначением периодического ТО является проведение настроечно-регулировочных и планово-предупредительных работ, обеспечивающих безотказное функционирование МТ. Периодическое ТО МТ должно выполняться на месте эксплуатации МТ и включать в себя: - очистку от пыли, грязи и т.п. МТ в целом или ее составных частей; - чистку, смазку, и, при необходимости, переборку механизмов и узлов; - затяжку ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников и т.п.; - замену смазки и рабочих жидкостей (в соответствии с плановыми сроками); - дозаправку специальными жидкостями, расходными материалами и др.; - замену отработавших ресурс составных частей (щетки электромашин, фильтры, предохранители, индикаторные лампочки и т.п.); - работы, специфические для данного МТ, установленные эксплуатационной документацией; - настройку и регулировку МТ. Демонтаж и монтаж встроенных контрольно-измерительных приборов для метрологической поверки по заявке "Заказчика". Обеспечить надежную эксплуатацию МТ, принятых на тех. обслуживание в соответствии с планом, путем своевременного и качественного выполнения работ, предусмотренных эксплуатационной документацией в части технического обслуживания и текущего ремонта. Направлять своего представителя в пределах г. Новороссийск для устранения неисправности, в случае внезапного выхода МТ из строя, независимо от даты планового технического осмотра, в течении не более чем 2-х суток; осуществить ремонт МТ в максимально сжатые сроки; - посещать Заказчика по согласованным с ним графикам; - проведение и выполнение тех. обслуживания отражать в журналах по ТО. Восстановить эксплуатационную готовность МТ в срок не более 30 дней после получения заявки Заказчика на сложный ремонт МТ, либо выдать обоснованный акт дефектации о невозможности ремонта МТ. Текущее ТО должно выполняться на месте эксплуатации МТ в необходимых объемах по результатам текущего КТС МТ. Назначением текущего ТО является проведение минимального необходимого объема работ, обеспечивающего работоспособность МТ до очередного планового ТО. Виды, объемы, технологическая последовательность работ по периодическому и текущему ТО МТ должны определяться исполнителем в соответствии с требованиями эксплуатационной документации, а также результатами КТС МТ. 1.3. Проведение текущего ремонта МТ. Виды и объем текущего ремонта устанавливаются эксплуатационной документацией. Текущий ремонт является неплановым видом ремонта, выполняемым в случае возникновения отказов или неисправностей, и состоит в замене и (или) восстановлении отдельных частей МТ. Основным средством восстановления работоспособности МТ при текущем ремонте служит замена отказавших составных частей МТ запасными. Текущий ремонт МТ осуществляется по заявкам заказчика в соответствии с эксплуатационной документацией по результатам КТС МТ. Текущий ремонт может выполняться как на месте эксплуатации МТ, так и на площадях исполнителя в зависимости от сложности, объема работ и возможностей транспортировки МТ. Исполнитель обеспечивает доставку МТ к месту осуществления текущего ремонта и обратно, в случае, если такой ремонт будет осуществляться на площадях исполнителя. После текущего ремонта в предусмотренных эксплуатационной документацией случаях МТ подвергается послеремонтным испытаниям в объеме, необходимом для подтверждения соответствия эксплуатационных и технических характеристик отремонтированной МТ значениям, приведенным в эксплуатационной документации МТ. Обеспечение запасными частями и расходными материалами для проведения текущего ремонта МТ. Исполнитель принимает на себя обязательство по обеспечению запасными частями и расходными материалами для проведения текущего ремонта МТ. Стоимость единицы каждой запасной части и расходного материала должна быть отражена исполнителем в акте сдачи-приемки оказанных услуг. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики и иные показатели запасных частей и расходных материалов, используемых при оказании услуг, должны соответствовать Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТам, ОСТам, ТУ, Перечню товара без указания на товарный знак / Перечню товара с указанием на товарный знак и подтверждаться соответствующими сертификатами/декларациями о соответствии (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации), регистрационными удостоверениями (при его наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) и иными документами, подтверждающими соответствие запасных частей и расходных материалов, используемых при оказании услуг, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида товара предусмотрено их наличие. Исполнитель обязан обеспечить упаковку запасных частей и расходных материалов, отвечающую требованиям законодательства Российской Федерации, способную предотвратить их повреждение и порчу во время перевозки и погрузочно-разгрузочных работ. Запасные части и расходные материалы должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств и характеристик), не должны иметь дефектов. 2. Техническое освидетельствование паровых стерилизаторов. Исполнитель в соответствии с эксплуатационной документацией проводит техническое освидетельствование, включая гидравлические испытания паровых стерилизаторов. Участник аукциона (исполнитель) должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуги, являющейся объектом закупки, а именно: - наличие собственной действующей лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники. - контроль технического состояния медицинской техники; - периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники; - ремонт медицинской техники. |
| 6. | Перечень документов (материалов), оформляемых по итогам выполненных работ, оказанных услуг | Акт об оказании услуг |
| 7. | Требования к содержанию (составу) отчетных (итоговых) документов (материалов) и их оформлению по результатам выполненных работ, оказанных услуг | По итогам приемки результата оказанных услуг при отсутствии претензий относительно качества услуг Заказчик подписывает соответствующий акт и иные документы, подписание которых требуется со стороны Заказчика, в 2 (двух) экземплярах и в течение 3 (трех) рабочих дней передает 1 (один) экземпляр Исполнителю. При выявлении Заказчиком недостатков оказанных услуг составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) оказанных услуг, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика |

Главная медицинская сестра _________________ /С.Н. Марочкович/